Опросный лист для выбора датчика температуры

* - поля, обязательные для заполнения!       Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту (тэг): | Количество *: |
| Параметры измеряемой и окружающей среды |
| Измеряемая среда: | Фазовое состояние: газ жидкость |
| Диапазон измеряемых температур, С* | Мин | Макс |  |
| Давление измеряемой среды, МПа* |  |
| Скорость потока измеряемой среды, м/с |  |
| Диапазон окружающих температур, 0С | Мин | Макс |  |
| Первичный преобразователь (ПП), без защитной гильзы |
| Требуется * Не требуется * |
| Тип чувствительного элемента (ЧЭ) |
| Термопара | Термометр сопротивления |
| Количество чувствительных элементов |
| 1 2 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) * |
| K N L (другая НСХ) | Pt100 100П 100М 50М 50П (другая НСХ) |
| Рабочий спай |  |
| изолированный неизолированный |  |
| Класс допуска |
| 1 2 | A B С |
| Схема соединений |
| 2-хпроводная | 2-х 3-х 4-х -проводная |
| Диаметр защитной арматуры или кабельной вставки (без защитной гильзы) |
| 20мм 10мм 8мм 6мм 5мм 3мм |
| Глубина погружения (длина монтажной части)* |
| мм |
| Материал защитной арматуры или кабельной вставки |
| 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 15Х25Т ХН78Т 10Х23Н18 Латунь ХН45Ю (другой материал) |
| Способ крепления первичного преобразователя* |
| М20х1.5 (другая резьба) Без резьбы |
| Фланец |
| Вварной |
| Защитная гильза |
| Требуется * Не требуется * |
| Тип конструкции защитной гильзы* |
| Сварная Цельноточеная |
| Способ установки на объекте* |
| Резьба Фланец Вварной |
| Материал защитной гильзы |
| 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 15Х25Т ХН78Т 10Х23Н18 Латунь ХН45Ю (другой материал) |
| Соединительная головка |
| Требуется* Не требуется* (удлин. провода мм) |
| Материал соединительной головки |
| Полиамид Алюминиевый сплав Нержавеющая сталь |
| Степень защиты от воздействия пыли и воды |
| IP5X IP65 IP68 |
| Измерительный преобразователь |
| Требуется* (для монтажа соединительную головку ПП или отдельно) | Требуется в составе единого Датчика температуры* |
| Не требуется* | Не требуется* |
| Входной сигнал | Входной сигнал |
| Pt100 K N (другие НСХ) | Определяется типом выбранного первичного преобразователя |
| Выходной сигнал* | Выходной сигнал* |
| 4-20мА 4-20+HART | 4-20мА 0-5мА 4-20+HART |
| Взрывозащита |
| Требуется* Не требуется* |
| Искробезопасная электрическая цепь Exia |
| Взрывонепроницаемая оболочка Exd: Без установленного кабельного ввода (может быть поставлен отдельно) |
| Кабельный ввод для бронированного кабеля – БК |
| Кабельный ввод для трубного монтажа – ТБ |
| Предел допускаемой основной погрешности |
| Первичного преобразователя (ПП) |
| Класс допуска указывается в разделе «Первичный преобразователь» |
| Измерительного преобразователя (ИП) | Датчика температуры (ДТ) |
| ± 0С (для ИП Метран-2700) | ± 0С (для датчиков серий Метран-270, -2700, -280) |
| Сборки ПП+ИП |  |
| ± 0С |  |
| Дополнительные требования |